COMO USAR O EXCEL PARA RESOLVER

PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

## Professor Alexandre Stamford

## 1. Disponibilizando a Ferramenta de Otimização

Primeiramente deve-se instalar os suplementos.

Abra o Excel vá ao menu Ferramentas e escolha a opção Suplementos.

Aparecerá uma caixa de diálogo com várias opções de suplementos:

Selecione todos os suplementos. Se preferir selecione todos menos os selecionados acima. Com isto você disponibiliza várias funções adicionais, análise de dados e o solver para resolver problemas de programação linear, não linear e etc.

A ferramenta de otimização Solver estará disponível. Click em OK, na caixa de diálogo e veja se no menu Ferramentas aparece o opção Solver.

## 2. Acompanhando e Resolvendo um Exemplo

O exemplo acompanhado aqui é o mesmo das notas de aula depois serão expostos outros exemplos e suas respostas para testar o aprendizado.

Uma empresa pode fabricar dois produtos (1 e 2). Na fabricação do produto 1 a empresa gasta nove horas-homem e três horas-máquina. Na fabricação do produto 2 a empresa gasta uma hora-homem e uma hora-máquina. Sendo x1 e x2 as quantidades fabricadas dos produtos 1 e 2 e sabendo-se que a empresa dispõe de 18 horas-homem e 12 horas-máquina e ainda que os lucros dos produtos são $4 e $1 respectivamente, quanto deve a empresa fabricar de cada produto para obter o maior lucro possível (ou o lucro máximo ou ainda maximizar o lucro) ?

Este problema tem a seguinte representação matemática:

Max 	 L = 4 x1 + x2

x1, x2

sujeito a

9x1 +  x2  ( 18    e

3x1 + x2 (  12

x1 ( 0 e x2 ( 0

Para simplificar sua compreensão a respeito do problema, disponha as células de maneira equivalente à apresentação do problema. Essa disposição não é necessária mas, facilitará bastante na implementação.

Note que existem duas incógnitas L = 4 x1 + x2 que só terão valores após a resolução do problema, porém, duas células devem ser escolhidas para representarem estas incógnitas. Veja como ficaria este exemplo:

As células C5 e D5 não contêm valores no início da colocação do problema. Elas são apenas escolhidas. Observe que todas as fórmulas fazem referência a estas células.

### OBSERVAÇÃO:

### A fórmula SOMARPRODUTO

A fórmula somar produto multiplica os componentes correspondentes nas matrizes fornecidas e retorna a soma destes produtos.

A Sintaxe da função é SOMARPRODUTO(matriz1;matriz2;matriz3; ...)

Matriz1, matriz2, matriz3,...   são matrizes de 2 a 30 cujos componentes se deseja multiplicar e depois somar.

· Os argumentos da matriz devem ter a mesma dimensão. Se não tiverem, SOMARPRODUTO fornecerá o valor de erro #VALOR!.

· SOMARPRODUTO trata as entradas da matriz não-numéricas como se fossem zeros.

A seguinte fórmula multiplica todos os componentes das duas matrizes da planilha anterior e depois soma os produtos — ou seja, 3*2 + 4*7 + 8*6 + 6*7 + 1*5 + 9*3.

SOMARPRODUTO({3.4.8.6.1.9}; {2.7.6.7.5.3}) é igual a 156

Desta maneira as fórmulas são equivalentes ao lado direito das equações do lucro e restrições do problema.

Após montar o modelo os passos são:

- Selecionar Solver no menu Ferramentas.

Aparecerá a seguinte tela:

Figura 1

- O endereço E7 que contém a função objetivo deve ser colocado na opção:

"Definir célula de destino"

- O objetivo, no caso maximizar, deve ser selecionado nos botões de rádio.

- As células correspondentes às variáveis de decisão devem ser colocadas na opção:

"Células Variáveis"

- Escolha então o botão "Opções" e selecione as opções:

Pressumir modelo linear

Pressumir não negativos

- Click o botão "OK"

Esta é a caixa de diálogo quando se escolhe Opções na caixa de diálogo anterior:

Pode-se escolher Ajuda para saber mais detalhes.

- Agora precisa-se entrar com as restrições.

- Selecione o botão "Adicionar", aparecerá outra caixa de diálogo:

- Adicione as restrições do modelo, usando as células corretas como na Figura 1

- Escolha então o botão "Resolver"

- Aparecerá uma nova caixa de diálogo:

- No lado direito você deve selecionar os relatórios que lhe interessam.

- Agora é só interpretar o resultado.

## 3. Interpretando os Relatórios

Como se viu existem três relatórios. O de resposta o de sensibilidade e o de limites. Existem problemas sérios na tradução de forma que se você não tiver consciência do método simplex se perde totalmente.

Os resultados são disponibilizados em três planilhas diferentes.

### 3.1 O relatório resposta

| Microsoft Excel 8.0 Relatório de resposta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planilha: [ProglinEEMII.xls]Plan1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório criado: 07/10/97 15:10:01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Célula de destino (Máx) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Nome | Valor original | Valor final |  |  |  |
|  | $E$7 | Max | 0 | 13 |  |  |  |
| Células ajustáveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Nome | Valor original | Valor final |  |  |  |
|  | $C$5 | Solução x1 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | $D$5 | Solução x2 | 0 | 9 |  |  |  |
| Restrições |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Nome | Valor da célula | Fórmula | Status | Transigência |  |
|  | $E$9 | HH | 18 | $E$9<=$G$9 | Agrupar | 0 |  |
|  | $E$10 | HM | 12 | $E$10<=$G$10 | Agrupar | 0 |  |

Obviamente o relatório traz o resultado. O valor final do lucro na seção Célula de Destino, os valores ótimos a serem produzidos na seção Células Ajustáveis e na seção Restrições se estas foram atingidas ou se está sobrando algo.

### 3.2 O Relatório de Sensibilidade

| Microsoft Excel 8.0 Relatório de sensibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha: [ProglinEEMII.xls]Plan1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório criado: 07/10/97 15:10:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Células ajustáveis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor | Reduzido | Objetivo | Permissível | Permissível |  |
|  | Célula | Nome | Final | Custo | Coeficiente | Acréscimo | Decréscimo |  |
|  | $C$5 | Solução x1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |  |
|  | $D$5 | Solução x2 | 9 | 0 | 1 | 0,333333333 | 0,555555556 |  |
| Restrições |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor | Sombra | Restrição | Permissível | Permissível |  |
|  | Célula | Nome | Final | Preço | Lateral R.H. | Acréscimo | Decréscimo |  |
|  | $E$9 | HH | 18 | 0,166666667 | 18 | 18 | 6 |  |
|  | $E$10 | HM | 12 | 0,833333333 | 12 | 6 | 6 |  |

Aqui a tradução foi quase mortal. Não é possível utilizar o relatório diretamente dado que ninguém entenderia. É necessário trocar as ordens das linhas. Ou seja, onde tem Permissível Acréscimo você inverte, Sombra Preço é Preço Sombra, Reduzido Custo é Custo Reduzido, etc. Resolvido isto o relatório é uma rearrumação do quadro final do método simplex que traz a solução dos dois problemas, o Primal e o Dual. O quadro final do simplex do exemplo é:

|  | x1 | x2 | x3 | x4 | b i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 0 | 0 | 1/6 | 5/6 | 13 |
| R1 | 1 | 0 | 1/6 | -1/6 | 1 |
| R2 | 0 | 1 | -1/2 | 3/2 | 9 |

1/6 é o 0,166666667; 5/6 é o 0,8333333333; o acréscimo permitido nas 18 horas homens é dado por 9/(|-1/2|)=18 e para horas máquinas 1/(|-1/6|)=6; os decréscimos são dados respectivamente por 1/(1/6)=6 e 9/(3/2)=6.

A parte correspondente as Células Ajustáveis  é equivalente a resolver o problema Primal Como se fosse o Dual, o que forneceria outro quadro final de onde se poderia tirar os valores dos acréscimos. Esta é uma informação adicional ao quadro final do simplex clássico.

### 3.3 O Relatório de Limites

| Microsoft Excel 8.0 Relatório de limites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha: [ProglinEEMII.xls]Plan1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório criado: 07/10/97 15:10:02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Destino | Valor |  |  |  |  |  |  |
|  | $E$7 | Max | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome |  |  | Limite | Resultado |  | Limite | Resultado |
|  | Célula | Ajustável | Valor |  | Inferior | Destino |  | Superior | Destino |
|  | $C$5 | Solução x1 | 1 |  | 0 | 9 |  | 1 | 13 |
|  | $D$5 | Solução x2 | 9 |  | 0 | 4 |  | 9 | 13 |

Neste exemplo, este relatório pode parecer um pouco idiota, entretanto em casos mais complexos ele se torna útil para visualização dos resultados, que é obviamente o objetivo de um relatório.

## 4. Exemplos para serem Implementados

### 4.1 Hillier e Lieberman - Cap.1 pag.26

Uma fabrica produz vidros de alta qualidade, incluindo janelas e portas de vidro. Ela tem 3 fábricas . Na primeira são feitas esquadrias e ferragens de alumínio; na segunda as esquadrias de madeira  e a terceira é usada para produzir o vidro e montar os produtos.

Dois produtos potenciais:

P1 => Porta de Vidro 2,40m, com esquadrias de alumínio.

P2 => Uma grande janela (1,20x1,80m) de duas folhas e esquadrias de madeira.

- Decidir quantos produtos produzir

Resultado da  investigação:

- Percentagem de capacidade de produção de cada fábrica que estaria disponível para estes produtos .

- As percentagem requeridas por produtos para cada unidade produzida por minuto.

- O lucro unitário de cada produto.

Resumo:

| Produto Fábrica | Capacidade usada por produção unitária | Capacidade Disponível |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 2 | 18 |
| Lucro por unidade | U$3 | U$5 |  |

Sejam x1 e x2  o número de unidade dos produtos 1 e 2 por minuto e Z a contribuição resultante para o lucro por minuto.

x1 e x2 são VARIÁVEIS DE DECISÃO para o modelo.

O objetivo  é encontrar x1 e x2 tal que maximizem

Z = 3x1 + 5x2

Sujeito a restrição   x1 ( 4

2x2 ( 12

3x1 + 2x2	 ( 15

e x1 ( 0  , x2 ( 0

Os resultados fornecidos pelo Excel são:

| Microsoft Excel 8.0 Relatório de resposta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha: [Exemplo2PL2.xls]Plan1 |  |  |  |  |  |  |
| Relatório criado: 27/09/2000 16:52:40 |  |  |  |  |  |  |
| Célula de destino (Máx) |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Nome | Valor original | Valor final |  |  |
|  | $F$8 | Lucro/unid Max | 0 | 33 |  |  |
| Células ajustáveis |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Nome | Valor original | Valor final |  |  |
|  | $D$6 | Solução x1 | 0 | 1 |  |  |
|  | $E$6 | Solução x2 | 0 | 6 |  |  |
| Restrições |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Nome | Valor da célula | Fórmula | Status | Transigência |
|  | $F$11 | F1 Max | 4 | $F$11<=$H$11 | Agrupar | 0 |
|  | $F$12 | F2 Max | 12 | $F$12<=$H$12 | Agrupar | 0 |
|  | $F$13 | F3 Max | 15 | $F$13<=$H$13 | Sem agrupar | 3 |

| Microsoft Excel 8.0 Relatório de sensibilidade |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha: [Exemplo2PL2.xls]Plan1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório criado: 27/09/2000 16:52:41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Células ajustáveis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor | Reduzido | Objetivo | Permissível | Permissível |
|  | Célula | Nome | Final | Custo | Coeficiente | Acréscimo | Decréscimo |
|  | $D$6 | Solução x1 | 1 | 0 | 3 | 1E+30 | 3 |
|  | $E$6 | Solução x2 | 6 | 0 | 5 | 1E+30 | 5 |
| Restrições |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor | Sombra | Restrição | Permissível | Permissível |
|  | Célula | Nome | Final | Preço | Lateral R.H. | Acréscimo | Decréscimo |
|  | $F$11 | F1 Max | 4 | 0,75 | 4 | 4 | 4 |
|  | $F$12 | F2 Max | 12 | 2,5 | 12 | 3 | 12 |
|  | $F$13 | F3 Max | 15 | 0 | 18 | 1E+30 | 3 |

| Microsoft Excel 8.0 Relatório de limites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha: [Exemplo2PL2.xls]Plan1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório criado: 27/09/2000 16:52:42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Célula | Destino | Valor |  |  |  |  |  |  |
|  | $F$8 | Lucro/unid Max | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nome |  |  | Limite | Resultado |  | Limite | Resultado |
|  | Célula | Ajustável | Valor |  | Inferior | Destino |  | Superior | Destino |
|  | $D$6 | Solução x1 | 1 |  | 0 | 30 |  | 1 | 33 |
|  | $E$6 | Solução x2 | 6 |  | 0 | 3 |  | 6 | 33 |

Interprete os resultados!!!!